## Slide 1
시스템 시험 및 평가
평가 기준
→ 코드를 작성하면서 직접 겪은 에러
목차
1.SW적 문제
2.HW적 문제
3.외부 문제
세부 목차
1-1)Attribute Error
1-2)IO Error
2-1)distance Error
2-2)Car_setup Error
3-1)관성 문제
3-2)장애물의 크기

## Slide 2
SW적 문제
1)Attribute Error
발생 원인 : Method와 Object를 잘 못 알고 있던 경우
ex)self.rear_wheel.straight()
Solution => 올바른 Object을 호출하면 된다.
2)IO Error
발생 원인 : Raspberry의 GPIO와 연결을 잘 못 한 경우
→ Raspberry의 특정 번호의 GPIO를 지정해서 신호를 입출력 하기 때문에
Solution => 코드에서 설정된 핀과 선을 연결하면 된다.

## Slide 3
HW적 문제
1)Distance Error
발생 원인 : distance는 초음파 센서를 통해 측정하는데 초음파 센서의 리턴 값이 튀는 경우
Solution => 이전 값과 비교해서 그 차이가 너무 큰 경우를 무시하도록 예외 처리를 해준다.
2)Car_setup Error
발생 원인 : 바퀴의 off_set값이 잘못 설정되어 있거나 주행 후 바퀴의 정렬이 되지 않은 경우
-가끔 그냥 안될 때도 있음-
Solution => off_set값은 정밀한 캘리브레이션을 통해 해결하고 두번째 주행에서 바퀴가 갑자기 옆으로 꺾이는 현상은 반복문이 마무리되고 정렬해주는 코드를 추가하면 해결된다.

## Slide 4
외부 문제
1) 관성 문제
발생 원인 : 바닥면의 상태에 따른 마찰력의 차이와 배터리 충전 정도에 따른 출력 차이
Solution => 바닥의 재질과 배터리 충전 상태 등을 고려해 속도 값을 변경해줄 필요가 있음
2) 장애물의 크기
발생 원인 : 초음파 센서의 경우 센서를 기준으로 전방 부채꼴 모양을 탐사하기 때문에 출발부터 낮은 장애물이 있는 경우 인식이 안되고 자율주행 스튜디오처럼 벽이 구불구불한 곳은 올바르게 값을 받아오지 못함
Solution => 센서의 문제는 새로 조립하는 것이 아니라면 해결이 불가능하므로 출발 전에 앞에 장애물을 치우는 것이 최선